Тест № 1 по теме «Асинхронные электродвигатели»

- Назвать основные части асинхронного двигателя.

А) Станина, сердечник, обмотка статора, ротор.

Б) Станина, сердечник, ротор, обмотка ротора.

- Чем отличается двигатель с фазной обмоткой ротора от двигателя с короткозамкнутой обмоткой ротора?

А) Наличием контактных колец и щёток

Б) Наличием пазов для охлаждения

В) Числом катушек статора.

- Может ли ротор асинхронного двигателя раскрутиться до скорости вращения магнитного поля?

А) Может

Б) Не может

- Чему равнялся бы ток в обмотке ротора, если бы ротор вращался со скоростью вращения магнитного поля статора?

А) Максимально возможному значению

Б) Нулю

- S=0.05,p=1,  f=50Гц. Найти n2

А) 3000об/мин

Б)1425 об/мин

В) 2850об/мин

- S=0.05, f=50Гц . Вращающееся магнитное поле статора является шестиполюсным. Рассчитать скорость вращения ротора.

А) 2850 об/мин

Б) 1425 об/мин

В) 950 об/мин

- Как измениться скольжение, если увеличить момент механической нагрузки на валу двигателя?

А) Увеличиться

Б) Не изменится

В) Уменьшиться

- Как измениться скорость вращения ротора, если увеличить момент механической нагрузки на валу двигателя?

А) Уменьшиться

Б) Не измениться

В) Увеличиться

- n1=60 об/мин, p=1. Определить частоту тока в обмотке ротора.

А) 60Гц
Б) 1 Гц

- Какие материалы используют для изготовления короткозамкнутой обмотки ротора?

А) Алюминий, медь

Б) Медь, электротехническую сталь

- Назвать основные части асинхронного двигателя с фазным ротором

1__________________________

2__________________________

3__________________________

4__________________________

5__________________________

Ответы

1-А

2-А

3-Б

4-Б

5-В

6-В

7-А

8-А

9-Б

10-А

11: 1 – станина, 2 – обмотка статора, 3 – ротор, 4 – контактные кольца, 5 – щетки.