Областное государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение

«Димитровградский технический колледж»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

Выбора подшипников качения

По дисциплине:

«ТЕХНИЧЕСКАЯ  МЕХАНИКА»

(раздел «Детали машин»)

Димитровград 2021

Методика подбора подшипников качения

При проектировании подшипники качения не рассчитывают, а подбирают по таблицам каталога в зависимости от:

а) диаметра цапфы вала d;

б) величины направления и характера нагрузки;

в) назначения узла;

г) угловой скорости вращающегося кольца;

д) числа часов работы подшипника (желаемой долговечности подшипника).

Подбор подшипников сводится к следующему: по назначению узла выбирают тип подшипника.

Так, например, если на подшипник действует только радиальная нагрузка, то можно выбирать любой радиальный подшипник типа 0, 1, 2, 3, 4, 5.

Если подшипник находится под действием комбинированной нагрузки (значительной осевой и радиальной), то применяют радиально-упорные подшипники типа 6 и 7.

Если же осевая нагрузка больше радиальной, то устанавливают упорный подшипник в комбинации с радиальным или упорно-радиальный подшипник.

При действии одной осевой нагрузки устанавливают упорные подшипники типа 8 и 9. Если подшипник воспринимает нагрузку в неподвижном состоянии или его вращающееся кольцо имеет частоту вращения не более 1 об/мин, то подшипник выбирают по статической грузоподъемности без проверки его долговечности.

Во всех других случаях (т.е. когда n ( 1 об/мин) основным критерием для выбора подшипника служит динамическая грузоподъемность.

Под динамической грузоподъемностью для радиальных и радиально-упорных подшипников понимают постоянную радиальную нагрузку, которую группа идентичных подшипников с неподвижным наружным и вращающимся внутренним кольцом может выдержать до возникновения усталостного разрушения рабочих поверхностей колец и тел качения в течение 1 млн. оборотов.

Условие для выбора подшипников качения С ( [С], где С – требуемая динамическая грузоподъемность в Н или КН; [С] – табличное значение динамической грузоподъемности подшипника выбранного типоразмера.

Требуемую величину динамической грузоподъемности определяют по формуле: С = Q ∙ L1/2  или С = Q ∙ ,

Где Q – приведенная (эквивалентная) нагрузка (должна быть поставлена в тех же единицах, что и С);

L – желаемая или требуемая долговечность подшипника в млн. оборотов (принимается 0,5(30 000 млн.об);

Lh – то же в час;

α – коэффициент, зависящий от характера кривой усталости (для шариковых подшипников α = 3,0, для роликовых α = );

n – частота вращения вращающегося кольца, об/мин.

Приведенную нагрузку определяют по формулам для радиальных и радиально-упорных подшипников:

Q = (Х∙Кк∙R + УА)∙Кб∙Кт;

Для упорных подшипников: Q = А∙ Кб∙Кт;

где R – суммарная радиальная нагрузка

R = ;

Rвер и Rгор – вертикальная и горизонтальная составляющие опорных реакций;

А – осевая нагрузка на подшипник;

Х и У – коэффициенты радиальной и осевой нагрузок;

Кк – коэффициент вращения (если вращается внутреннее кольцо подшипника Кк = 1, если наружное = Кк = 1,2);

Кб – коэффициент безопасности (табл.  )

Кт – температурный коэффициент, вводится при t ( 1000С   Кт = 1,05 при t до 1250С; Кт  = 1,1 при t до 1500С; Кт  = 1,25 при t до 2000С;

Коэффициент У зависит от соотношения  осевой и радиальной нагрузок.

При выборе однорядных радиальных и радиально-упорных шарикоподшипников, а так же однорядных конических роликоподшипников следует иметь в виду, что осевые усилия не оказывают влияния на величину приведенной нагрузки Q до тех пор, пока значения отношения  не превысят определенного значения коэффициента влияния осевого нагружения «е». При  ( е ведут расчет на действие только радиальной нагрузки, т.е. принимают У = 0.

При действии на радиально-упорный подшипник радиальной нагрузки в нем, помимо радиальной, возникает так же осевая составляющая S. Эту реакцию для шариковых подшипников определяют по формуле: S = е ∙ R, для роликовых конических S = 0,83е ∙ R; где R – суммарная радиальная нагрузка.

В формулу для определения приведенной нагрузки Q радиально-упорного подшипника следует подставлять суммарную осевую нагрузку А1 или А2, которую определяют с помощью табл.1, в которой цифрой II обозначен подшипник, воспринимающий внешнюю осевую нагрузку Ар.

При подборе подшипников необходимо соблюдать следующую последовательность:

- Намечают тип подшипника и схему установки его на валу.

- Определяют радиальную и осевую нагрузки подшипника.

- С учетом условий нагружения подшипника определяют его приведенную нагрузку.

- Задаются желаемой долговечностью подшипника t, Lh.

- Определяют требуемую динамическую грузоподъемность подшипника Стр.

- По таблицам подшипников выбирают конкретный типоразмер подшипника, который имеет динамическую грузоподъемность не ниже требуемой, при этом учитывают необходимый диаметр вала.

- Уточняют нагрузки подшипника и по табличному значению динамической грузоподъемности определяют расчетную долговечность. Если окажется, что она значительно отличается от требуемой, выбирают подшипник другого типоразмера и повторяют расчет.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСЕВЫХ НАГРУЗОК

РАДИАЛЬНО-УПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ

| ЭСКИЗ | Условия нагружения | Осевые нагрузки подшипника |
| --- | --- | --- |
|  | S1 ( S2 Ap ( 0 S1 ( S2 Ap ( S2 – S1 | A1 = S2 A2 = S1 + Ap |
|  | S1 ( S2 Ap ( S2 – S1 | A1 = S2 - Ap A2 = S2 |

Таблица 1

Значение коэффициентов радиальной Х

и осевой У нагрузок

|  |  | Относительная нагрузка | Однорядные подшипники | Двурядные подшипники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ( е | ( е | ( е | ( е | е |
| Подшипники | Угол контак-та |  | Х | У | Х | У | Х | У | Х | У |  |
| Шариковые радиальные | 0 | 0,014 0,028 0,056 0,084 0,11 0,17 0,28 0,42 0,56 | 1 | 0 | 0,56 | 2,30 1,99 1,71 1,55 1,45 1,31 1,15 1,04 1,00 | 1 | 0 | 0,56 | 2,30 1,99 1,71 1,55 1,45 1,31 1,15 1,04 1,00 | 0,19 0,22 0,26 0,28 0,30 0,34 0,38 0,42 0,44 |
| Шариковые радиально-упорные | 12 | 0,014 0,029 0,057 0,086 0,11 0,17 0,29 0,43 0,57 | 1 | 0 | 0,46 | 1,81 1,62 1,46 1,34 1,22 1,13 1,04 1,01 1,00 | 1 1 | 2,08 1,84 1,69 1,52 1,39 1,30 1,20 1,16 1,16 | 0,74 | 2,94 2,63 2,37 2,18 1,98 1,84 1,69 1,64 1,62 | 0,30 0,34 0,37 0,41 0,45 0,48 0,52 0,54 0,54 |
| Шариковые радиально-упорные | 18-20 24-26 30 35;36 40 | - | 1 | 0 | 0,43 0,41 0,39 0,37 0,35 | 1,00 0,87 0,76 0,66 0,57 | 1 |  | 0,70 0,67 0,63 0.60 0,57 | 1,63 1,44 1,24 1,07 0,93 | 0,57 0,68 0,80 0,95 1,14 |
| Роликовые конические | - | - | 1 | 0 | 0,4 | 0,4 | 1 | 0,45 | 0,67 | 0.67 | 1,5 |

Таблица 2

КОЭФФИЦИЕНТ БЕЗОПАСНОСТИ

| Характер нагрузки на подшипники | Кб | Применение |
| --- | --- | --- |
| Спокойная нагрузка, толчки отсутствуют | 1 | Подшипники передач трением в машинах со спокойной внешней нагрузкой, ролики ленточных конвейеров |
| Нагрузка с легкими толчками, кратковременные перегрузки до 125% от основной нагрузки | 1-1,2 | Подшипники передач зацеплением в машинах с относительно спокойной внешней нагрузкой: в станках с вращательным главным движением, в машинах для обработки волокна и т.д. Подшипники электродвигателей, конвейеров, транспортеров |
| Нагрузка с умеренными толчками, кратковременные перегрузки до 150% | 1,3-1,8 | Подшипники железнодорожного подвижного состава, коробок передач тракторов и автомобилей, редукторов (Кб = 1,3(1,5). Подшипники колес автомобилей и тракторов, двигателей внутреннего сгорания, строгальных и долбежных станков, вагонеток для угля и т.д. (Кб = 1,5(1,8) |
| Нагрузка с сильными ударами, кратковременная перегрузка до 300% | 2-3 | Подшипники ковочных машин, камнедробилок, копров, валков и рольгангов крупно- и среднесортовых прокатных станков |

Таблица 3

Отношение  табл. Для различных долговечностей и частот вращения роликоподшипников

| Долго-вечность Lh, r | С/Q при частоте вращения n, об/мин |
| --- | --- |
|  | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 |
| 100 | 1,60 | 1,71 | 1,83 | 1,97 | 2,11 | 2,26 | 2,42 | 2,59 | 2,78 | 2,97 | 3,19 | 3,42 | 3,66 | 3,92 |
| 500 | 2,59 | 2,78 | 2,97 | 3,19 | 3,42 | 3,66 | 3,92 | 4,20 | 4,50 | 4,82 | 5,17 | 5,54 | 5,94 | 6,36 |
| 1000 | 3,19 | 3,42 | 3,66 | 3,92 | 4,20 | 4,50 | 4,82 | 5,17 | 5,54 | 5,94 | 6,36 | 6,81 | 7,30 | 7,82 |
| 1250 | 3,42 | 3,66 | 3,92 | 4,20 | 4,50 | 4,82 | 5,17 | 5,54 | 5,94 | 6,36 | 6,81 | 7,30 | 7,82 | 8,38 |
| 1600 | 3,66 | 3,92 | 4,20 | 4,50 | 4,82 | 5,17 | 5,54 | 5,94 | 6,36 | 6,81 | 7,30 | 7,82 | 8,38 | 8,98 |
| 2000 | 3,92 | 4,20 | 4,50 | 4,82 | 5,17 | 5,54 | 5,94 | 6,36 | 6,81 | 7,30 | 7,82 | 8,38 | 8,98 | 9,62 |
| 2500 | 4,20 | 4,50 | 4,82 | 5,17 | 5,54 | 5,94 | 6,36 | 6,81 | 7,30 | 7,82 | 8,38 | 8,98 | 9,62 | 10,3 |
| 3200 | 4,50 | 4,82 | 5,17 | 5,54 | 5,94 | 6,36 | 6,81 | 7,30 | 7,82 | 8,38 | 8,98 | 9,62 | 10,3 | 11,0 |
| 4000 | 4,82 | 5,17 | 5,54 | 5,94 | 6,36 | 6,81 | 7,30 | 7,82 | 8,38 | 8,98 | 9,62 | 10,3 | 11,0 | 11,8 |
| 5000 | 5,17 | 5,54 | 5,94 | 6,36 | 6,81 | 7,30 | 7,82 | 8,38 | 8,98 | 9,62 | 10,3 | 11,0 | 11,8 | 12,7 |
| 6300 | 5,54 | 5,94 | 6,36 | 6,81 | 7,30 | 7,82 | 8,38 | 8,98 | 9,62 | 10,3 | 11,0 | 11,8 | 12,7 | 13,6 |
| 8000 | 5,94 | 6,38 | 6,81 | 7,30 | 7,82 | 8,38 | 8,98 | 9,62 | 10,3 | 11,0 | 11,8 | 12,7 | 13,6 | 14,6 |
| 10000 | 6,36 | 6,81 | 7,30 | 7,82 | 8,38 | 8,98 | 9,62 | 10,3 | 11,0 | 11,8 | 12,7 | 13,6 | 15,6 | 15,6 |
| 12500 | 6,81 | 7,30 | 7,82 | 8,38 | 8,98 | 9,62 | 10,3 | 11,0 | 11,8 | 12,7 | 13,6 | 15,6 | 15,6 | 16,7 |

Таблица 4

Отношение  табл. Для различных долговечностей и частот вращения шарикоподшипников

| Долго-вечность Lh, r | С/Q при частоте вращения n, об/мин |
| --- | --- |
|  | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 |
| 100 | 1,68 | 1,82 | 1,96 | 2,12 | 2,29 | 2,47 | 2,67 | 2,88 | 3,11 | 3,36 | 3,63 | 3,91 | 4,23 | 4,56 |
| 500 | 2,88 | 3,11 | 3,36 | 3,63 | 3,91 | 4,23 | 4,56 | 4,93 | 5,32 | 5,75 | 6,20 | 6,70 | 7,23 | 7,81 |
| 1000 | 3,63 | 3,91 | 4,23 | 4,56 | 4,93 | 5,32 | 5,75 | 6,20 | 6,70 | 7,23 | 7,81 | 8,43 | 9,11 | 9,83 |
| 1250 | 3,91 | 4,23 | 4,56 | 4,93 | 5,32 | 5,75 | 6,20 | 6,70 | 7,23 | 7,81 | 8,43 | 9,11 | 9,83 | 10,6 |
| 1600 | 4,23 | 4,56 | 4,93 | 5,32 | 5,75 | 6,20 | 6,70 | 7,23 | 7,81 | 8,43 | 9,11 | 9,83 | 10,6 | 11,5 |
| 2000 | 4,56 | 4,93 | 5,32 | 5,75 | 6,20 | 6,70 | 7,23 | 7,81 | 8,43 | 9,11 | 9,83 | 10,6 | 11,5 | 12,4 |
| 2500 | 4,93 | 5,32 | 5,75 | 6,20 | 6,70 | 7,23 | 7,81 | 8,43 | 9,11 | 9,83 | 10,6 | 11,5 | 12,4 | 13,4 |
| 3200 | 5,32 | 5,75 | 6,20 | 6,70 | 7,23 | 7,81 | 8,43 | 9,11 | 9,83 | 10,6 | 11,5 | 12,4 | 13,4 | 14,5 |
| 4000 | 5,75 | 6,20 | 6,70 | 7,23 | 7,81 | 8,43 | 9,11 | 9,83 | 10,6 | 11,5 | 12,4 | 13,4 | 14,5 | 15,6 |
| 5000 | 6,20 | 6,70 | 7,23 | 7,81 | 8,43 | 9,11 | 9,83 | 10,6 | 11,5 | 12,4 | 13,4 | 14,5 | 15,6 | 16,8 |
| 6300 | 6,70 | 7,23 | 7,81 | 8,43 | 9,11 | 9,83 | 10,6 | 11,5 | 12,4 | 13,4 | 14,5 | 15,6 | 16,8 | 18,2 |
| 8000 | 7,23 | 7,81 | 8,43 | 9,11 | 9,83 | 10,6 | 11,5 | 12,4 | 13,4 | 14,5 | 15,6 | 16,8 | 18,2 | 19,6 |
| 10000 | 7,81 | 8,43 | 9,11 | 9,83 | 10,6 | 11,5 | 12,4 | 13,4 | 14,5 | 15,6 | 16,8 | 18,2 | 19,6 | 21,2 |
| 12500 | 8,43 | 9,11 | 9,83 | 10,6 | 11,5 | 12,4 | 13,4 | 14,5 | 15,6 | 16,8 | 18,2 | 19,6 | 21,2 | 22,9 |
| 16000 | 9,11 | 9,83 | 10,6 | 11,5 | 12,4 | 13,4 | 14,5 | 15,6 | 16,8 | 18,2 | 19,6 | 21,2 | 22,9 | 24,7 |
| 20000 | 9,83 | 10,6 | 11,5 | 12,4 | 13,4 | 14,5 | 15,6 | 16,8 | 18,2 | 19,6 | 21,2 | 22,9 | 24,7 | 26,7 |
| 25000 | 10,6 | 11,5 | 12,4 | 13,4 | 14,5 | 15,6 | 16,8 | 18,2 | 19,6 | 21,2 | 22,9 | 24,7 | 26,7 | 28,8 |
| 32000 | 11,5 | 12,4 | 13,4 | 14,5 | 15,6 | 16,8 | 18,2 | 19,6 | 21,2 | 22,9 | 24,7 | 26,7 | 28,8 | 31,1 |
| 40000 | 12,4 | 13,4 | 14,5 | 15,6 | 16,8 | 18,2 | 19,6 | 21,2 | 22,9 | 24,7 | 26,7 | 28,8 | 31,1 |  |
| 50000 | 13,4 | 14,5 | 15,6 | 16,8 | 18,2 | 19,6 | 21,2 | 22,9 | 24,7 | 26,7 | 28,8 | 31,1 |  |  |
| 63000 | 14,5 | 15,6 | 16,8 | 18,2 | 19,6 | 21,2 | 22,9 | 24,7 | 26,7 | 28,8 | 31,1 |  |  |  |
| 80000 | 15,6 | 16,8 | 18,2 | 19,6 | 21,2 | 22,9 | 24,7 | 26,7 | 28,8 | 31,1 |  |  |  |  |
| 100000 | 16,8 | 18,2 | 19,6 | 21,2 | 22,9 | 24,7 | 26,7 | 28,8 | 31,1 |  |  |  |  |  |
| 200000 | 21,2 | 22,9 | 24,7 | 26,7 | 28,8 | 31,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5

Шарикоподшипники радиальные однорядные

Стандартные (ГОСТ 8338-82)

ЛЕГКАЯ СЕРИЯ

| Условное обозначения подшипника | d, мм | D, мм | В, мм | Динамическая грузоподъемность С, кН | Статическая грузоподъемность Со, кН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 10 | 30 | 9 | 4,6 | 2,61 |
| 201 | 12 | 32 | 10 | 4,6 | 2,65 |
| 202 | 15 | 35 | 11 | 5,85 | 3,47 |
| 203 | 17 | 40 | 12 | 7,37 | 4,38 |
| 204 | 20 | 47 | 14 | 9,81 | 6,18 |
| 205 | 25 | 52 | 15 | 10,8 | 6,95 |
| 206 | 30 | 62 | 16 | 15,0 | 10,0 |
| 207 | 35 | 72 | 17 | 19,7 | 13,6 |
| 208 | 40 | 80 | 18 | 25,1 | 17,8 |
| 209 | 45 | 85 | 19 | 25,2 | 17,8 |
| 210 | 50 | 90 | 20 | 27,0 | 19,0 |
| 211 | 55 | 100 | 21 | 33,3 | 25,0 |
| 212 | 60 | 110 | 22 | 40,3 | 30,9 |
| 213 | 65 | 120 | 23 | 44,0 | 34,0 |

Таблица 6

ЛЕГКАЯ СЕРИЯ

| Условное обозначения подшипника | d, мм | D, мм | В, мм | Динамическая грузоподъемность С, кН | Статическая грузоподъемность Со, кН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 214 | 70 | 125 | 24 | 47,9 | 37,4 |
| 215 | 75 | 130 | 25 | 50,9 | 41,1 |
| 216 | 80 | 140 | 26 | 55,9 | 44,5 |
| 217 | 85 | 150 | 28 | 64,1 | 53,1 |
| 218 | 90 | 160 | 30 | 73,8 | 60,1 |
| 219 | 95 | 170 | 32 | 83,7 | 69,5 |
| 220 | 100 | 180 | 34 | 93,9 | 79,0 |
| 221 | 105 | 190 | 36 | 102 | 89,2 |
| 222 | 110 | 200 | 38 | 111 | 100 |
| 224 | 120 | 215 | 40 | 120 | 112 |

CРЕДНЯЯ СЕРИЯ

| Условное обозначения подшипника | d, мм | D, мм | В, мм | Динамическая грузоподъемность С, кН | Статическая грузоподъемность Со, кН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | 10 | 35 | 11 | 6,24 | 3,76 |
| 301 | 12 | 37 | 12 | 7,48 | 4,64 |
| 302 | 15 | 42 | 13 | 8,73 | 5,4 |
| 303 | 17 | 47 | 14 | 10,7 | 6,67 |
| 304 | 20 | 52 | 15 | 12,3 | 7,79 |
| 305 | 25 | 62 | 17 | 17,3 | 11,4 |
| 306 | 30 | 72 | 19 | 21,6 | 14,8 |
| 307 | 35 | 80 | 21 | 25,7 | 17,6 |
| 308 | 40 | 90 | 23 | 31,3 | 22,3 |
| 309 | 45 | 100 | 25 | 37,1 | 26,2 |
| 310 | 50 | 110 | 27 | 47,6 | 35,6 |
| 311 | 55 | 120 | 29 | 54,9 | 41,8 |
| 312 | 60 | 130 | 31 | 62,9 | 48,4 |
| 313 | 65 | 140 | 33 | 71,3 | 55,6 |

Таблица 7

CРЕДНЯЯ СЕРИЯ

| Условное обозначения подшипника | d, мм | D, мм | В, мм | Динамическая грузоподъемность С, кН | Статическая грузоподъемность Со, кН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314 | 70 | 150 | 35 | 80,1 | 63,3 |
| 315 | 75 | 160 | 37 | 87,3 | 71,4 |
| 316 | 80 | 170 | 39 | 94,6 | 80,1 |
| 317 | 85 | 180 | 41 | 102 | 89,2 |
| 318 | 90 | 190 | 43 | 110 | 99,0 |
| 319 | 95 | 200 | 45 | 118 | 109 |
| 320 | 100 | 215 | 47 | 133 | 130 |
| 321 | 105 | 225 | 49 | 141 | 142 |
| 322 | 110 | 240 | 50 | 158 | 167 |
| 324 | 120 | 260 | 55 | 167 | 180 |

ТЯЖЕЛАЯ СЕРИЯ

| Условное обозначения подшипника | d, мм | D, мм | В, мм | Динамическая грузоподъемность С, кН | Статическая грузоподъемность Со, кН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 403 | 17 | 62 | 17 | 17,5 | 11,9 |
| 405 | 25 | 80 | 21 | 28,6 | 20,4 |
| 406 | 30 | 90 | 23 | 36,5 | 26,7 |
| 407 | 35 | 100 | 25 | 42,8 | 31,3 |
| 408 | 40 | 110 | 27 | 49,3 | 36,3 |
| 409 | 45 | 120 | 29 | 59,2 | 45,5 |
| 410 | 50 | 130 | 31 | 67,2 | 53,0 |
| 411 | 55 | 140 | 33 | 77,2 | 62,5 |
| 412 | 60 | 150 | 35 | 83,9 | 70,0 |
| 413 | 65 | 160 | 37 | 90,8 | 78,1 |
| 414 | 70 | 170 | 42 | 111 | 105 |
| 415 | 75 | 190 | 45 | 117 | 115 |
| 416 | 80 | 200 | 48 | 126 | 125 |
| 417 | 85 | 210 | 52 | 133 | 135 |

Таблица 8

Шарикоподшипники радиально-упорные однорядные

Стандартные (ГОСТ 831-82)

ОСОБО ЛЕГКАЯ СЕРИЯ

| Условное обозначение подшипника | Размеры, мин | Динамическая грузоподъемность, С, кН | Статическая грузоподъемность Со, кН |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип 36000 | Тип 46000 | d | D | B | Тип 36000 | Тип 46000 | Тип 36000 | Тип 46000 |
| 36100 | - | 10 | 26 | 8 | 4,09 | - | 2,45 | - |
| 36103 | - | 17 | 35 | 10 | 5,6 | - | 3,51 | - |
| - | 46108 | 40 | 68 | 15 | - | 14,3 | - | 11,1 |
| 36109 | 46109 | 45 | 75 | 16 | - | 17,0 | - | 13,1 |
| - | 46111 | 55 | 90 | 18 | - | 24,7 | - | 21,1 |
| - | 46112 | 60 | 95 | 18 | - | 28,2 | - | 14,5 |
| - | 46114 | 70 | 110 | 20 | - | 34,9 | - | 31,7 |
| - | 46115 | 75 | 115 | 20 | - | 34,6 | - | 31,7 |
| - | 46116 | 80 | 125 | 22 | - | 42,4 | - | 40,1 |
| - | 46117 | 85 | 130 | 22 | - | 43,4 | - | 42,2 |
| - | 46118 | 90 | 140 | 24 | - | 46,5 | - | 45,0 |
| - | 46120 | 100 | 150 | 24 | - | 49,2 | - | 47,6 |
| - | 46122 | 110 | 170 | 28 | - | 73,0 | - | 73,5 |
| - | 46124 | 120 | 180 | 28 | - | 76,8 | - | 80,8 |

Таблица 9

ЛЕГКАЯ СЕРИЯ

| Условное обозначение подшипника | Размеры, мин | Динамическая грузоподъемность, С, кН | Статическая грузоподъемность Со, кН |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип 36000 | Тип 46000 | d | D | B | Тип 36000 | Тип 46000 | Тип 36000 | Тип 46000 |
| - | 46200 | 10 | 30 | 9 | - | 4860 | - | 2740 |
| 36201 | - | 12 | 32 | 10 | 5,47 | - | 3,33 | - |
| 36202 | 46202 | 15 | 35 | 11 | 6,26 | 5,95 | 3,82 | 3,51 |
| 36203 | 46203 | 17 | 40 | 12 | 9,25 | 8,83 | 6,12 | 5,62 |
| 36204 | 46204 | 20 | 47 | 14 | 12,1 | 11,4 | 8,31 | 7,64 |
| 36205 | 46205 | 25 | 52 | 15 | 12,8 | 12,2 | 9,06 | 8,34 |
| 36206 | 46206 | 30 | 62 | 16 | 17,8 | 16,9 | 13,0 | 12,0 |
| 36207 | 46207 | 35 | 72 | 17 | 23,5 | 22,3 | 17,8 | 16,3 |
| 36208 | 46208 | 40 | 80 | 18 | 30,0 | 28,3 | 23,2 | 21,3 |
| 36209 | 46209 | 45 | 85 | 19 | 31,7 | 29,8 | 24,9 | 23,1 |
| 36210 | 46210 | 50 | 90 | 20 | 33,2 | 31,2 | 27,1 | 24,3 |
| 36211 | 46211 | 55 | 100 | 21 | 41,1 | 38,6 | 34,2 | 31,5 |
| 36212 | 46212 | 60 | 110 | 22 | 47,3 | 44,5 | 39,3 | 36,1 |
| 36213 | 46213 | 65 | 120 | 23 | 56,8 | 53,5 | 50,0 | 46,0 |
| 36214 | 46214 | 70 | 125 | 24 | 61,8 | 58,0 | 54,8 | 50,4 |
| 36215 | 46215 | 75 | 130 | 25 | 64,3 | 60,3 | 58,5 | 53,7 |
| 36216 | 46216 | 80 | 140 | 26 | 72,1 | 67,6 | 65,3 | 60,0 |
| 36217 | 46217 | 85 | 150 | 28 | 77,5 | 72,6 | 70,8 | 65,1 |
| 36218 | 46218 | 90 | 160 | 30 | 91,0 | 85,4 | 83,0 | 76,2 |
| 36219 | 46219 | 95 | 170 | 32 | 108 | 101 | 102 | 93,8 |

Таблица 10

ЛЕГКАЯ СЕРИЯ

| Условное обозначение подшипника | Размеры, мин | Динамическая грузоподъемность, С, кН | Статическая грузоподъемность Со, кН |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип 36000 | Тип 46000 | d | D | B | Тип 36000 | Тип 46000 | Тип 36000 | Тип 46000 |
| 36220 | 46220 | 100 | 180 | 34 | 122 | 114 | 116 | 107 |
| 36222 | 46222 | 110 | 200 | 38 | 143 | 134 | 147 | 135 |
| - | 46226 | 130 | 230 | 40 | - | 144 | - | 153 |

СРЕДНЯЯ СЕРИЯ

| Условное обозначение подшипника | Размеры, мин | Динамическая грузоподъемность, С, кН | Статическая грузоподъемность Со, кН |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип 36000 | Тип 46000 | d | D | B | Тип 36000 | Тип 46000 | Тип 36000 | Тип 46000 |
| 36302 | - | 15 | 42 | 13 | 10,2 | - | 6,8 | - |
| 36303 | 46303 | 17 | 47 | 14 | 12,8 | 12,4 | 8,7 | 7,99 |
| - | 46304 | 20 | 52 | 15 | - | 13,7 | - | 8,99 |
| 36305 | 46305 | 25 | 62 | 17 | 21,6 | 20,7 | 15,9 | 14,6 |
| 36306 | 46306 | 30 | 72 | 19 | 26,4 | 25,1 | 20,0 | 18,3 |
| 36307 | 46307 | 35 | 80 | 21 | 34,3 | 32,8 | 26,9 | 24,7 |
| 36308 | 46308 | 40 | 90 | 23 | 40,5 | 38,4 | 32,8 | 30,1 |
| 36309 | 46309 | 45 | 100 | 25 | 49,5 | 47,2 | 40,2 | 37,0 |
| 36310 | 46310 | 50 | 110 | 27 | 58,1 | 55,2 | 47,9 | 43,9 |
| - | 46311 | 55 | 120 | 29 | - | 67,6 | - | 56,3 |
| 36312 | 46312 | 60 | 130 | 31 | 81,4 | 77,3 | 71,1 | 65,3 |
| 36313 | 46313 | 65 | 140 | 33 | 92,3 | 87,3 | 81,6 | 74,9 |
| - | 46314 | 70 | 150 | 35 | - | 98,1 | - | 85,3 |
| 36318 | 46318 | 90 | 190 | 43 | 134 | 127 | 133 | 123 |
| - | 46320 | 100 | 215 | 47 | - | 164 | - | 177 |
| 36330 | 46330 | 150 | 320 | 65 | 290 | 275 | 402 | 370 |

Таблица 11

Роликоподшипники конические однорядные

Стандартные (ГОСТ 333-82)

ЛЕГКАЯ СЕРИЯ

| Условное обозначение подшипника | Размеры в мм | ( | Динамическая грузоподъемность С, кН | е | Статистическая грузоподъемность Со, кН | ( | Т, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d | D | b | C | D1( | d2( |  |  |  |  |  |  |
| 7202 | 15 | 35 | 11 | 9 | 26,2 | 25,2 | 1,329 | 8,61 | 0,451 | 6,02 | 0,731 | 12,0 |
| 7203 | 17 | 40 | 12 | 11 | 32,0 | 27,2 | 1,909 | 13,5 | 0,314 | 9,12 | 1,050 | 13,5 |
| 7204 | 20 | 41 | 14 | 12 | 37,1 | 37,1 | 1,666 | 18,7 | 0,360 | 13,0 | 0,916 | 15,5 |
| 7205 | 25 | 52 | 15 | 13 | 42,4 | 45,0 | 1,666 | 23,4 | 0,360 | 17,6 | 0,916 | 16,5 |
| 7206 | 30 | 62 | 16 | 14 | 51,6 | 52,1 | 1,645 | 29,2 | 0,365 | 21,9 | 0,905 | 17,5 |
| 7207 | 35 | 72 | 17 | 15 | 59,9 | 58,7 | 1,624 | 34,5 | 0,369 | 25,8 | 0,893 | 18,5 |
| 7208 | 40 | 80 | 20 | 16 | 67,0 | 51,6 | 1,565 | 41,6 | 0,383 | 32,1 | 0,861 | 20,0 |
| 7209 | 45 | 85 | 19 | 16 | 71,1 | 67,4 | 1,450 | 41,9 | 0,414 | 32,8 | 0,798 | 20,5 |
| 7210 | 50 | 90 | 21 | 17 | 77,9 | 75,4 | 1,604 | 51,9 | 0,374 | 39,8 | 0,882 | 22,0 |
| 7211 | 55 | 100 | 21 | 18 | 84,6 | 82,2 | 1,459 | 56,8 | 0,411 | 45,2 | 0,802 | 23,0 |
| 7212 | 60 | 110 | 23 | 19 | 94,6 | 95,0 | 1,710 | 70,8 | 0,351 | 82,4 | 0,940 | 24,0 |
| 7214 | 70 | 125 | 26 | 21 | 107,6 | 100,5 | 1,124 | 94,0 | 0,369 | 80,5 | 0,893 | 26,5 |
| 7215 | 75 | 130 | 26 | 22 | 112,2 | 110,0 | 1,547 | 95,7 | 0,388 | 82,9 | 0,851 | 27,5 |
| 7216 | 80 | 140 | 26 | 22 | 121,0 | 110,0 | 1,426 | 104 | 0,421 | 93,4 | 0,784 | 28,5 |
| 7217о | 85 | 150 | 28 | 24 | 128,4 | 113,4 | 1,380 | 107 | 0,435 | 89,5 | 0,759 | 31,0 |

Таблица 12

ЛЕГКАЯ ШИРОКАЯ СЕРИЯ

| Условное обозначение подшипника | Размеры, мм | Динамическая грузоподъемность С, кН | ( | е | Статистическая грузоподъемность Со, кН | (о |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d | D | Т | b | C | D1( | d2( |  |  |  |  |  |
| 7506 | 30 | 62 | 21,5 | 20,5 | 17 | 50,3 | 44,6 | 34,2 | 1,645 | 0,365 | 27,0 | 0,905 |
| 7507 | 35 | 72 | 24,5 | 23,0 | 20 | 59,5 | 51,5 | 49,2 | 1,733 | 0,346 | 39,5 | 0,953 |
| 7508 | 40 | 80 | 25,0 | 23,5 | 20 | 64,9 | 57,3 | 52,9 | 1,575 | 0,381 | 43,9 | 0,866 |
| 7509 | 45 | 85 | 25,0 | 23,5 | 20 | 70,5 | 64,4 | 50,6 | 1,442 | 0,416 | 41,8 | 0,793 |
| 127509 | 45 | 85 | 25,0 | 23,5 | 20 | 67,6 | 63,0 | 49,1 | 1,510 | 0,387 | 43,1 | 0,831 |
| 7510 | 50 | 80 | 25,0 | 23,5 | 20 | 74,4 | 70,1 | 58,6 | 1,426 | 0,421 | 53,4 | 0,784 |
| 7510К | 50 | 90 | 25,0 | 23,5 | 20 | 74,4 | 70,1 | 70,8 | 1,426 | 0,421 | 53,4 | 0,784 |
| 7511 | 55 | 100 | 27,0 | 25,0 | 21 | 84,2 | 76,4 | 82,4 | 1,666 | 0,360 | 60,4 | 0,916 |
| 7512 | 65 | 110 | 30,0 | 28,0 | 24 | 91,1 | 84,3 | 107 | 1,528 | 0,392 | 74,1 | 0,840 |
| 7513 | 65 | 120 | 33,0 | 31,0 | 27 | 100,0 | 90,1 | 108 | 1,624 | 0,369 | 97,0 | 0,893 |
| 7514 | 70 | 125 | 33,5 | 31,0 | 27 | 104,4 | 95,4 | 113 | 1,547 | 0,388 | 99,0 | 0,851 |
| 7515 | 75 | 130 | 33,5 | 31,0 | 27 | 109,0 | 101,3 | 130 | 1,476 | 0,407 | 106 | 0,812 |
| 7516 | 80 | 140 | 33,5 | 33,0 | 28 | 118,1 | 108,8 | 130 | 1,493 | 0,402 | 124 | 0,821 |
| 7516 | 85 | 150 | 39,0 | 36,0 | 30 | 125,5 | 113,6 | 148 | 1,547 | 0,388 | 138 | 0,851 |

СРЕДНЯЯ СЕРИЯ

| Условное обозначение подшипника | Размеры, мм | Динамическая грузоподъемность С, кН | ( | е | Статистическая грузоподъемность Со, кН | (о |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d | D | Т | b | C | D1( | d2( |  |  |  |  |  |
| 7304 | 20 | 52 | 16,5 | 16 | 13 | 42,8 | 36,0 | 24,5 | 2,026 | 0,296 | 17,4 | 1,114 |
| 7305 | 25 | 62 | 18,5 | 17 | 15 | 51,8 | 42,8 | 29,0 | 1,666 | 0,360 | 20,5 | 0,916 |
| 7306 | 30 | 72 | 21,0 | 19 | 17 | 59,8 | 50,0 | 39,2 | 1,780 | 0,337 | 29,3 | 0,979 |
| 7307 | 35 | 80 | 23,0 | 21 | 18 | 67,1 | 54,7 | 47,2 | 1,881 | 0,319 | 34,6 | 1,035 |
| 7308 | 40 | 90 | 25,5 | 23 | 20 | 75,7 | 61,1 | 59,8 | 2,158 | 0,278 | 45,1 | 1,187 |
| 7309 | 45 | 100 | 27,5 | 26 | 22 | 84,9 | 69,2 | 74,6 | 2,090 | 0,287 | 58,2 | 1,150 |
| 7309К | 45 | 100 | 27,5 | 26 | 22 | 77,0 | 75,0 | 68,0 | 1,510 | 0,387 | 62,1 | 0,831 |

Таблица 13

СРЕДНЯЯ СЕРИЯ

| Условное обозначение подшипника | Размеры, мм | Динамическая грузоподъемность С, кН | ( | е | Статистическая грузоподъемность Со, кН | (о |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d | D | Т | b | C | D1( | d2( |  |  |  |  |  |
| 7310 | 50 | 110 | 29,5 | 29 | 23 | 93,9 | 74,8 | 94,7 | 1,937 | 0,310 | 74,4 | 1,065 |
| 7310К | 50 | 110 | 29,5 | 29 | 23 | 87,5 | 77,3 | 85,7 | 1,733 | 0,346 | 74,8 | 0,953 |
| 7311 | 55 | 120 | 32,0 | 29 | 25 | 99,4 | 82,2 | 100 | 1,804 | 0,332 | 79,9 | 0,992 |
| 7312 | 60 | 130 | 34,0 | 31 | 27 | 110,9 | 91,6 | 116 | 1,966 | 0,305 | 94,4 | 1,081 |
| 7313 | 65 | 140 | 36,5 | 33 | 28 | 118,6 | 99,4 | 131 | 1,966 | 0,305 | 109 | 1,081 |
| 7314 | 70 | 150 | 38,5 | 37 | 30 | 128,1 | 103,2 | 165 | 1,937 | 0,310 | 134 | 1,065 |

СРЕДНЯЯ ШИРОКАЯ СЕРИЯ

| Условное обозначение подшипника | Размеры, мм | Динамическая грузоподъемность С, кН | ( | е | Статистическая грузоподъемность Со, кН | (о |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d | D | Т | b | C | D1( | d2( |  |  |  |  |  |
| 7604 | 20 | 52 | 22,5 | 21,0 | 18,5 | 41,8 | 34,2 | 28,9 | 2,011 | 0,292 | 21,6 | 1,106 |
| 7605 | 25 | 62 | 25,5 | 24,0 | 21,0 | 49,8 | 41,6 | 44,6 | 2,194 | 0,273 | 35,9 | 1,205 |
| 7606 | 30 | 72 | 29,0 | 29,0 | 23,0 | 56,9 | 49,5 | 60,1 | 1,882 | 0,319 | 50,0 | 1,035 |
| 7607 | 35 | 80 | 33,0 | 31,0 | 27,0 | 62,9 | 55,0 | 70,2 | 2,026 | 0,296 | 60,3 | 1,114 |
| 7608К | 40 | 90 | 35,5 | 33,0 | 28,5 | 71,7 | 62,4 | 78,5 | 2,026 | 0,296 | 65,9 | 1,114 |
| 7609 | 45 | 100 | 38,5 | 36,0 | 31,0 | 80,0 | 68,7 | 102 | 2,058 | 0,291 | 88,8 | 1,131 |
| 7610 | 50 | 110 | 42,5 | 40,0 | 34,0 | 88,4 | 76,4 | 120 | 2,026 | 0,296 | 106 | 1,114 |
| 7611 | 55 | 120 | 46,0 | 44,5 | 36,5 | 94,8 | 85,1 | 145 | 1,855 | 0,323 | 137 | 1,020 |
| 7612 | 60 | 130 | 49,0 | 47,5 | 39,0 | 100,2 | 91,1 | 168 | 1,966 | 0,305 | 154 | 1,081 |
| 7613 | 65 | 140 | 51,5 | 48,0 | 41,0 | 111,5 | 99,7 | 175 | 1,829 | 0,328 | 165 | 1,006 |
| 7614 | 70 | 150 | 44,5 | 51,0 | 43,0 | 119,7 | 101,6 | 200 | 1,711 | 0,351 | 182 | 0,940 |

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

- Куклин Н.Г., Куклина Г.С. Детали машин – М.: Машиностроение, 2017.

- Дунаев П.Ф., Леликов О.П. Детали машин. Курсовое проектирование – М.: Высшая школа, 2014.

- Чернавский С.А. и др. Курсовое проектирование деталей машин – М.: Машиностроение, 2017.

- Шейнблит А.Е. Курсовое проектирование деталей машин – К.: Янтарный сказ, 2019.